福州职业技术学院2019年度图书馆RFID定位层架智能标签项目的竞价公告

福州职业技术学院拟对2019年图书馆RFID定位层架智能标签（以下简称：智能标签）项目进行竞价，欢迎合格的智能标签的供应商来竞价。

- 项目内容：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能标签 | 个 | 5500 | 6 | 张老师 13559178778 | 福州职业技术学院 |
| 2 | 定位标加工费 | 个 | 5500 | 1 |  |  |

二、预算金额：

1.预算金额：叁万捌仟伍佰元整（￥38500元）。

2.预算金额包括设备费、人工费、配件费、机械使用费、工具费、应急设备使用费、管理费、税费、劳保费、交通费、运输费、人身意外保险等各种补贴和福利、相关技术支持及培训在内的与该项目相关的一切费用，以及可合理推断的责任和义务。

三、现场报名：2019年4月 15日上午9:00-10:00（北京时间）

四、投标人资格：

1.具有法人资格的上海阿法迪智能标签系统技术有限公司合格的福建供应商。

2.现场报名时需提交以下资质证明文件（需原件核对）：

（1）供应商有效的法人营业执照副本复印件,或统一社会信用代码营业执照复印件；

（2）供应商有效的税务登记证副本复印件,或统一社会信用代码营业执照；

（3）供应商代表应执有法定代表人的授权书原件[提供法定代表人身份证复印件及供应商代表身份证复印件；若为法定代表人直接参加报价可不需此件，但需提供法定代表人身份证复印件] ；

（4）投标时提供图书馆现有RFID系统设备制造商上海阿法迪公司的技术兼容确认书

3.本项目不接受联合体报价。

五、定位标参数要求

1.标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写。
2. 标签可以非接触式地读取和写入，加快文献流通的处理速度。

3. 标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签地同时可靠识别。

4. 标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息被随意读取或改写。

5. 标签为无源标签，须符合国际相关行业标准，如ISO15693标准、ISO 18000-3标准等。

6. 具有不可改写的唯一序列号(UID)。

7. 采用倒装法封装(Flip-Chip)。

8. 标签的天线为铝或铜质天线，采用蚀刻法工艺制造。

9. 用户可自定义数据格式和内容，具有良好的扩展性。

10. 标签固有频率误差频率达到ISO18000-6C标准的要求。

11. 相关的RFID阅读产品设备，可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料(实际工作环境，若以标签容量1024bits为标准计算，每种工序中标签的读取速度都能达到0.1s之内)。

12. 有效使用寿命：≥10年,同时应保证采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害。

13. 根据图书馆要求印制层位标签标示信息采用可更换插片式设计，修改标示信息只需要替换标示插片，无需更换整个层标。 层标安装要求牢固，不脱落。

14. 为了防止盘点时读取到邻近的层位标签，最大读取距离进行需要进行控制。

15. 符合标准： 兼容RFID标准ISO 15693 、ISO 18000-3。

16. 工作频率： 13.56 MHz。 内存容量： ≥1024bits。 有效擦写次数：≥10万次。

17. 环境温度范围： -20℃-75℃摄氏度。

18. 受控读写距离：≤6CM,≥2CM。

19. 标签中可存储一些基本信息，满足书籍日常管理需要。

20.确保本次提供的层架位标签能与现有系统实现数据读写及统一管理。

六、其他要求

1.质保要求：

定位标质保期为三年，从签定合同之日开始算起；在质保期内发现有损坏或质量存在问题的标签必须马上免费更换。

2.合同要求：

成交供应商应在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

3.验收要求：

成交供应商必须根据采购人的实际要求对指定的层架贴上智能标签，经采购人及招标小组人员现场查验和调试达到使用标准以后，按照学校的招标制度由采购人及招标小组成员在纪检人员的监督下进行验收。

七、现场报价时间：

现场报价截止时间：［2019年4月15日上午10:00］（北京时间）,超过时间报价无效。（报价单附后，报价单必须加盖公章且密封完整）

八、报价地点：福州职业技术学院图书馆。

九、中标条件：

具备投标人资格的供应商以最低价中标。

## 十、付款方式

成交供应商须根据采购人的需求进行验收，经验收合格后，成交供应商持正式发票和中标通知办理结算手续，采购人在10个工作日内全额支付价款。

- 公示时间

2019年 4月15 日—2019年4月22日

附件：2019年度图书馆RFID智能标签项目报价单

福州职业技术学院图书馆

2019年4月2日

福州职业技术学院2019图书馆RFID智能标签项目报价单

（以下是供应商填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能标签 | 个 | 5500 |  | 福州职业技术学院 |
| 2 | 定位标加工费 | 个 | 5500 |  |  |
| 投标总价 | 大写： 小写： |  |
| 承诺 | 我司已认真阅读公告，并认可公告明确的所有事项。投标报价已包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：运输、管理、安装、加工与调试、维护、使用培训、税费等，以及所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。 |  |
| 报价人(全称并加盖公章)： |  |
| 报价人代表签字： |  |
| 联系人及电话： |  |
| 日 期： |  |