福州职业技术学院

关于2018年国赛“电子产品设计及制作”赛项设备采购项目的竞标公告

福州职业技术学院拟对2018年国赛“电子产品设计及制作”赛项使用平台采购项目进行竞标，欢迎合格的供应商前来竞标。

- 项目内容：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 合计 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018年国赛“电子产品设计及制作”赛项使用平台 | QSGX-DCP2 | 1 | 套 | 78300 | 陈老师 0591-83780300 | 福州职业技术学院 |

二、预算金额：柒万玖仟陆佰肆元整（￥78300元）。

三、现场报名时间：2018年05月6日上午9:00-10:00（北京时间）

四、投标人资格：

1.具有法人资格的境内公司均可能成为合格的供应商。

2.现场报名时需提交以下资质证明文件（需原件核对）：

（1）供应商有效的法人营业执照副本复印件,或统一社会信用代码营业执照复印件；

（2）供应商有效的税务登记证副本复印件,或统一社会信用代码营业执照；

（3）供应商代表应执有法定代表人的授权书原件[提供法定代表人身份证复印件及供应商代表身份证复印件；若为法定代表人直接参加报价可不需此件，但需提供法定代表人身份证复印件] ；

3.本项目不接受联合体报价。

五、服务要求

1.维修保养对象。2018年国赛“电子产品设计及制作”赛项采用平台品牌、型号及参数配置详见附件。

2.服务期限。服务时间为  1   年（自合同签订之日起计或以合同约定的具体起止时间为准）

3.项目维修保养服务内容及要求。

3.1.一年内保修，包括软硬件。

4.售后服务。在接到用户电话通知后2小时内响应要求，8小时内派人到达现场予以解决问题，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购方使用，其中发生一切费用由中标方承担；若无法按时响应处理，用户可另行安排人员维修处理，其中一切费用从维保款中扣取。对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。

六、现场报价时间：

现场报价截止时间：［2018年5月6日上午10:00］（北京时间）,超过时间报价无效。

七、报价地点：福州职业技术学院综合楼311室。

八、中标条件： 符合资质且报价最低者中标（报价单附后，且报价单必须密封完整）。

## 九、付款方式

合同签订后，在乙方为甲方提供正常维修保养的情况下，甲方每半年收到乙方开具的正式发票十五个工作日内支付合同款的50%；合同执行期满后甲方收到乙方开具的正式发票十五个工作日内支付合同款的50%。

## 十、其他要求

1.成交供应商应在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

2.若成交供应商出现违约行为，质量不好、服务质量差、未履行合同等问题，采购人有权根据合约具体条款进行处罚，严重情况下可解除合约。

3.报价人必须由法定代表人或法定代表人正式授权的报价人代表参加开标会，随时接受评委询问，并予以解答。

十一、公示时间

2018年04月30日至05月6日10时止。

附件：1. 2018年国赛“电子产品设计及制作”赛项设备采购品牌、型号及参数配置

2. 2018年国赛“电子产品设计及制作”赛项设备采购项目报价单

福州职业技术学院

2018年04月26日

附件：

2018年国赛“电子产品设计及制作”赛项设备采购型号及参数配置

| 品牌 | 型号 | 配置 | 备注 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江求是 | QSGX-DCP2 | 1、技术条件 1）输入电源： AC3N-380V/±10%，50Hz,容量<1.5kVA； 2）工作环境：温度-10℃－＋40℃；相对湿度≤85% 海拔≤4000m; 3）尺 寸：1.6×0.75×1.15m3 2、人身安全保护功能和设备安全保护 1）满足国家标准，在实验装置的电源输入端设有漏电保护和过流保险丝保护功能，确保实验安全。 2）采用2种实验导线，分别用于交流和直流电路的实验接线，交流36V以上的导线采用全塑闭型实验导线，避免学生双手摸电而造成的触电事故。 3）三相电源由接触器通过启、停按钮进行控制。 3、实训平台技术参数说明 1）QS-DY03-L交流电源:提供380V/3A三相交流电源。电源通过漏电保护开关通断，电源输出带有保险丝保护，带发光二极管缺相指示。 2）NDG-02A直流电源 恒压源：调节范围0－30V连续可调，最大输出电流：0.5A；电压稳定度<3%，纹波电压<1mV，调节精度1%；具有短路保护和自动恢复功能，带3位半监视仪表。 恒流源：调节范围0-200mA连续可调，三档量程切换2mA、20mA和200mA；从0.00mA起调最大开路电压：30V，开路保护，带3位半监视仪表。 3）NDG-03C智能直流仪表 数字式直流电压表：测量范围0－750V，分200mV、2V、20V、200V、750V五档量程输入，四位半数字显示，输入阻抗10MΩ，精度0.5级，使用STM8单片机作为核心芯片，具有手动、自动切换量程功能、超量程报警、指示及切断总电源等功能。 数字式直流电流表：测量范围0－3A，分2mA、20mA、200mA、3A四档量程输入，四位半数字显示，精度0.5级，使用STM8单片机作为核心芯片，具有手动、自动切换量程功能、超量程报警、指示及切断总电源等功能。 4）NDG-04C信号源 信号源能输出各种波形，输出经过功率放大，另配一个4位显示的频率计； 输出波形：方波、正弦波、三角波；输出频率：1Hz-1MHz连续可调；正弦波波形失真：≤1% 方向前沿≤100ns；三角波非线性：斜率变化不大于3%；幅值调节范围：0-17Vp-p；带有20dB、40dB衰减功能； 带4位数字式频率计，可作监视信号源输出，频率计精度：0.1级， 测量范围：0-2MHz； 具有短路保护和调频稳幅功能。 5）NCGQ-04数据采集系统 提供八路低速模拟量输入、八路低速模拟量输出、两路高速模拟量输入、八路数字量输入输出及和虚拟仪器数据采集卡。12位A/D转换、分辨率由1/2048，采样周期1ms－1000ms，采样频率可选择。采用标准USB2.0接口，与计算机进行通信，通信速度远远大于串口通信。 6）NDG-15A 电源插座：提供220V×2组交流电源插座 7）NDG-DY直流电源：±12V/1A，±5V/1A直流电源和两组12V/6A直流电源 4、QSCGQ-ZX1型传感器实验仪 1）工作电源：单相三线AC220V±10％/50Hz，输入功率≤0.5kVA； 2）尺 寸：L×W×H= 556×459×171mm3； 3）设备重量：≤50kg 4）产品结构： 实验仪由CGQ-MB传感器母板和CGQ-XL1电源及信号处理系统组成。传感器母板上安装了各种传感器、传感器机构和传感器引出端；传感器电源及信号检测处理系统的面板上安装了测量仪表、振荡源、信号处理电路等线路，传感器母板和传感器电源及信号处理系统可拆卸和组装。 5）CGQ-XL1电源及信号处理系统 信号处理电路有电桥电路，差动放大器I，差动放大器II ，电容放大器，移相器，相敏检波器，电荷放大器，低通滤波器，涡流变换器，光纤变换器等。 6）测量仪表参数： 数字直流电压表：3位半数显，量程为200mV、2V、20V三档切换,精度：0.5级。 频率表/转速表：频率测量范围0-9999Hz，转速测量范围0-9999rpm，四位数显，精度：0.5级。 数字压力表：测压范围0-999.9kpa，精度：0.5级。 7）实验电源指标： 直流稳压电源：由一组±5V/1A固定电源、一组±1.2V～±15V/1A连续可调直流稳压电源组成。 音频振荡器：输出频率范围0.4kHz-10kHz连续可调，输出Vp-p为0～20V连续可调，有180°、0°反相两组输出，最大输出电流0.5A。 低频振荡器: 输出频率范围1Hz-30Hz连续可调，输出Vp-p为0～20V连续可调，最大输出电流0.5A 。 8）CGQ-MB传感器母板 CGQ-MB传感器母板上安装各种实验传感器及其所对应的机械构件。有悬臂梁、测微头， 加热器，转动源，振动源，差动变压器，电涡流传感器，霍尔传感器，热电偶，电容式传感器，热敏电阻，光纤传感器测量机构，压阻式传感器测量机构，压电传感器，PN结，磁电式传感器等传感器和机械构件 | 1套 |  |

福州职业技术学院

关于2018年国赛“电子产品设计及制作”赛项设备采购项目报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 金额 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018年国赛“电子产品设计及制作”赛项使用平台 | QSGX-DCP2 | 1 | 套 |  |
| 投标总价 | 大写： 小写： |
| 承诺 | 我司已认真阅读公告，并认可公告明确的所有事项。投标报价已包括设备保养费、人工费、维修费、配件费、机械使用费、工具费、应急设备使用费、管理费、税费、劳保费、交通费、运输费、人身意外保险等各种补贴和福利、相关技术支持及培训在内的与该项目相关的一切费用，以及可合理推断的责任和义务。 |
| 报价人(全称并加盖公章)： |
| 报价人代表签字： |
| 联系人及电话： |
| 日 期： |

此报价单正反面打印，并注意封存。