福建广播电视大学福州分校

关于财务设备更新--路由器UPS不间断电源

项目的竞标公告

福建广播电视大学福州分校拟对财务设备更新—路由器、UPS不间断电源项目进行竞价，欢迎合格的供应商前来竞标。

- 项目内容：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 机身维保（元/台、年 | 合计 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全网关/企业路由器 | 锐捷RG-NBR1700G-E | 1 | 台 | 3年 | 6000元 | 曾老师83338170 | 福州市台江区广达路55号 |
| 2 | UPS不间断电源 | 冠军cph2003L | 1 | 台 | 3年 | 5000元 |  |  |

二、预算金额：壹万壹仟元整（￥11000.00元）。

三、现场报名时间：2018年12月10日上午9:00-10:00（北京时间）

四、投标人资格：

1.具有法人资格的境内公司均可能成为合格的供应商。

2.现场报名时需提交以下资质证明文件（需原件核对）：

（1）供应商有效的法人营业执照副本复印件,或统一社会信用代码营业执照复印件；

（2）供应商有效的税务登记证副本复印件,或统一社会信用代码营业执照；

（3）供应商代表应执有法定代表人的授权书原件[提供法定代表人身份证复印件及供应商代表身份证复印件；若为法定代表人直接参加报价可不需此件，但需提供法定代表人身份证复印件] ；

3.本项目不接受联合体报价。

五、服务要求

售后服务：在接到用户电话通知后2小时内响应要求，8小时内派人到达现场予以解决问题，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购方使用，其中发生一切费用由成交供应商承担；若无法按时响应处理，用户可另行安排人员维修处理，其中一切费用从维保款中扣取。对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。服务时间为  3  年（自合同签订之日起计或以合同约定的具体起止时间为准）

六、现场报价时间：

现场报价截止时间：［2018年12月10日上午10:00］（北京时间）,超过时间报价无效。

七、报价地点：福建广播电视大学福州分校201室。

八、中标条件： 符合资质且报价最低者中标（报价单附后，且报价单必须密封完整）。

## 九、付款方式

按合同签订办理。

## 十、其他要求

1.成交供应商应在中标通知书发出之日起7个工作日内与学校签订采购合同。

2.若成交供应商出现违约行为，质量不好、服务质量差、未履行合同等问题，采购人有权根据合约具体条款进行处罚，严重情况下可解除合约。

3.报价人必须由法定代表人或法定代表人正式授权的报价人代表参加开标会，随时接受评委询问，并予以解答。

十一、公示时间

2018年12月3日至10日10时止。

附件：1. 路由器、UPS不间断电源品牌、型号及参数配置

2. 路由器、UPS不间断电源项目报价单

福建广播电视大学福州分校

2018年12月3日

附件：

路由器、UPS不间断电源品牌、型号及参数配置

| 设备名称 | 品牌型号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路由器 | 锐捷RG-NBR1700G-E | 1. 固化千兆电口 ≥6个； 2. 支持内存≥2GB（为防止虚假应标，提供设备界面截图）； 3. ≥1个USB接口，方便管理和维护； 4. 支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议； 5. 为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽、负载等多种方式； 6. 支持应用路由功能，支持基于P2P、通讯、视频等应用进行路由选择； 7. 支持动态域名解析，支持花生壳； 8. 内置无线控制器功能，直接管理AP； 9. 为了可以对本次所投网络设备进行统一的可视化集中管理，要求所投路由器支持公有云平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，可在微信上实现安全联动，发生故障可实现微信报警功能，（提供产品界面截图）,可添加旧有网络设备，实现在同一云平台上统一管理，保留测试权力； 10. 设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为（提供产品界面截图） 11. 访客连接访客网络，弹出二维码窗口，由授权人员来进行认证后，授权这个访客上网，否则无法上网； 12. 能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500种； 13. 能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等。（提供产品界面截图）； 14. 基于“实际业务”设置保障类，抑制类，阻断类的流量配额，（提供产品界面截图）； 15. 客户带宽升级后，只需要修改线路总带宽即可，其余策略都会自动按比例更新，无需每个策略调整； 16. 支持防ARP欺骗， ARP静态绑定和停止学习功能，有效绑定ARP对应关系，（提供产品界面截图）； 17. 针对单用户的行为分析（包括：应用流速趋势、应用流量排行、URL分类流量排行、应用时长排行、行为汇总排行等）（提供产品界面截图）； 18. 公共场所无线上网安全管控系统（公安部销售许可证） 19. 中国信息安全认证中心ISCCC《IT产品信息安全产品认证证书》 20. 为了方便售后的统一及维护的方便，本次项目所供路由器、交换机为同一品牌； 21.应保证设备与原有机房网络设备无缝连接，以方便统一管理与维护。 | 1台 |
| UPS不间断电源 | 冠军cph2003L | 在线式UPS，主机功率3KVA，17ah电池 8节，1个电池箱 | 1台 |

福建广播电视大学福州分校

路由器、UPS不间断电源项目报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 机身维保（元/台、年 | 金额 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | 锐捷RG-NBR1700G-E | 1 | 台 | 3年 |  |
| 2 | UPS不间断电源 | 冠军cph2003L | 1 | 台 | 3年 |  |
| 投标总价 | 大写： 小写： |
| 承诺 | 我司已认真阅读公告，并认可公告明确的所有事项。投标报价已包括设备保养费、人工费、维修费、配件费、机械使用费、工具费、应急设备使用费、管理费、税费、劳保费、交通费、运输费、人身意外保险等各种补贴和福利、相关技术支持及培训在内的与该项目相关的一切费用，以及可合理推断的责任和义务。 |
| 报价人(全称并加盖公章)： |
| 报价人代表签字： |
| 联系人及电话： |
| 日 期： |